## Slide 1: Témalaboratórium beszámoló
Izsó András

## Slide 2: Feladat
IoT Eszközök fejlesztése ESP8266 platformon
  Méréseket végez:
      Páratartalom
      Hőmérséklet
      Légnyomás
  Környező WiFi hálózatok monitorozása
      Az egyes csatornák zsúfáltságának mérése
  Adatok lekérdezhetősége
      A szenzor által mért adatok hálózaton keresztül lekérdezhetőek legyenek

## Slide 3
Az összeszerelt eszköz egy külső akkumulátorra csatlakoztatva.
Notes: https://github.com/izsoandras/BME-Temalabor.git

## Slide 4: Felhasznált eszközök
ESP-8266 (WeMos D1 Mini)
  Beépített WiFi támogatás
  80/160MHz CPU
  4MB flash
  64kB utasítás, 96kB program memória
  Arduino kompatibilitás => sok forrás
BME280 szenzor
  Páratartalom, nyomás, hőmérséklet mérése
  I2C/SPI támogatás
  Széles konfigurálhatóság
  Árához képes jó pontosság
    akár 1,7cm magasság különbség észlelése
Notes: ESP-8266:
-WiFi
-80/160MHz CPU, itt 80
-4MB flash, 64kB utasítás, 96kB program memória
-11 digital I/O
-3,3V/≈35mA (csúcs: 320mA, minimum, deep sleep-ben: 0,1mA)
Alapvetően nem számít alacsonynak, WiFi miatt tűrhető
-Arduino kompatibilitás
https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini
https://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=13&t=3875
BME280:
-3/1-ben: páratartalom, nyomás, hőmérséklet mérés
-különböző módok:
-Sleep mode: nincs mérés, alacsony fogyasztás 0,1uA
-Forced mode: egy mérést végez
-Normal mode: 0,5-1000ms közötti peridódisidővel végez mérést, paraméternek megfelelően
-beépített IIR szűrő a hőmérséklet és nyomás zavarok szűrésére (pl.: ajtócsapkodás) => felbontás 16 bitről 20 bitre
-ehhez állítható túlmintavételezés: 2-4-8-16x
-használtom során:
-ritka mérés => forced mode
-túlmintavételezés: 2x hőmérséklet, 16x nyomás, 1x páratartalom (BOSCH ajánlása beltéri tájékozódáshoz)

## Slide 5: Backend
SPIFFS fájlrendszer
    Mérési eredmények tárolása
    Webes erőforrások tárolása
HTTP Webserver
    Adatok könnyű lekérdezhetősége
mDNS
    Könnyebb elérhetőség
Captive portal
    Hálózat SSID/jelszó konfigurálása
Over The Air update
    Szoftver könnyebb frissítése
Notes: NEM SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ, KÖNYVTÁRAK FELHASZNÁLÁSA
SPIFFS:
-1 szintű fájlrendszer, kifejezetten NOR flash memóriákhoz
-3MB áll rendelkezésre
-itt tárol: mérési adatok, webes erőforrások
Webserver:
-adatok lekérdezése, lényegében kapcsolat a felhasználóval
mDNS:
-kis hálózatokra, nincs DNS szerver, de nem akarunk IP-ket megjegyezni
-a kliens multicast UDP csomagot, hogy az adott című host azonosítsa magát
-kényelmes, megszokott címet lehet használni
Captive portal:
-ha a megadott SSID/jelszó hálózathoz nem sikerül csatlakozni átvált AP módba (nálam 10s time-out)
-csatlakozva mindenképpen átirányít egy felületre, ahol új SSID/jelszó adható meg
-reset után az új SSID/jelszó hálózathoz próbál csatlakozni
OTA:
-IoT eszközök gyakran nehezen elérhető helyen vannak => távolról frissítsük hálózaton keresztül
-frissítéskor jelszót kér, hogy ne tudja bárki felülírni a szoftverünket

## Slide 6: Fájlrendszer
Fájlrendszer szerkeszthető HTTP-n keresztül
  Fájl feltöltése
  Fájl törlése
  Összes fájl listázása
Adatok mentése csv fájlba
  Időbélyeggel ellátva
  Külön fájlba a szenzor és a WiFi mérései
  Jelenleg tárolható mérésszám:
    Csupán szenzor mérések: 88312
    WiFi adatok: 131056
    Mindkettő: 17404
Notes: Adatok mentése:
-csv fájlba:
timestamp,páratartalom,hőmérséklet,magasság
timestamp,SSID,csatorna,biztonság,RSSI
-web elemek helyfoglalás: 96,8kB, 3MB SPIFFS-sel, maradékra kerülnek az adatok
-mindkettő esetén: feltételezve, hogy 4 wifi hálózatot lát, 7 karakteres SSID-kel
-ez fél perces mintavételezéssel 6 napra elég

## Slide 7: Frontend
Adatok lekérdezhetősége
    WebSockets protokollon keresztül
    Tetszőleges tartományban
Adatok megjelenítése
    Diagramokon, élő frissítéssel
    Charts.js segítségével
Notes: Adatok lekérdezése:
-websocketsen keresztül: szenzor minden mérésnél broadcastol a csatlakozott klienseknek => live data
-megadható: timestamp-tól, darabszám, lépésköz
Adatok megjelenítése: JavaScript segítségével (Charts.js)

## Slide 8
INSERT WEBES FELÜLET BEÖLTÉSI IDEJE

## Slide 9
INSERT FANCY DIAGRAMOK ADATOKRÓL

## Slide 10: Továbbiakban
Mobil mérőrobot fejlesztése
  Szenzorok mellett kamerával felszerelt
  WiFi-n keresztül távolról irányítható
  Később autonóm működés biztosítása
Notes: Szenzorok: gyorsulásmérő, giroszkóp, mágnes szenzor
Kamera: RasPI, hogy később legyen kapacitás feldolgozni a képet

## Slide 11: Köszönöm a figyelmet!